说 明 书

- 设备简介：

电话是现代工作生活中不可取代的一项工具，自发明诞生之日起便带给大众快捷和便利，它传递着友情、亲情和爱情，交流着技术、经验和信息，但是曾几何时我们也遭受到它带给我们的骚扰和困扰。

新一代电话骚扰智能识别系统－骚扰电话屏蔽器RP-PB002是我公司自主研发，拥有自主知识产权的一款安防设备，它可以过滤掉黑名单中的电话号码的来电，直接拒绝接听该号码的来电！同时也支持亲友名单模式，只接听亲友名单中电话的来电，拒绝接听所有其它号码的来电！让您想接的电话一个也跑不了,不想接的电话一个也进不来，从此拒绝困扰，还您一个清净的工作和生活的环境。

- 设备特点：

1.用户在电话屏蔽器的黑名单目录中输入的电话号码，被列为黑名单的号码在拨打本机电话时会被自动挂断；

2.使用亲友来电保护电话屏蔽器时输入到亲友目录中的电话可以被接通，其余的都会自动挂断

3.可以拒绝所有隐藏来电号码的呼入。

4.自动挂断连到本机电话线上的其他试图盗打的电话，防止盗打和窃听。

5.体积小巧，样式美观，操作简便。

6.配合座机，对座机其他功能无影响。

- 设备技术技术参数：

屏蔽技术：智能快速识别对比技术

存储容量：500条电话

制    式：兼容FSK/DTMF全制式来电显示

操作指示：按键操作及显示灯提示

工作电压：5V/500MA

输出功率：2.5W

工作温度：-30℃-50℃

产品尺寸： 113*90*24mm

- 设备内容及装箱单：

1.电话屏蔽器主机

外壳是由高档塑胶一次性注塑成型，美观大方

2.电源：5V/500MA

3.说明书

4.产品合格证

如有不符之处，请及时致电经销商

- 安装和使用说明：

A.操作指南

1.电话屏蔽器上面有几个插孔，分别表示1，LINE（外线）2，PHONE（电话机）3，AC/DC

（电源）4，红灯（电源指示灯）5，√(白名单指示灯 )6，×（黑名单指示灯）

2. 先将电话屏蔽器PHONE接口连接到电话机上，并同时将外线插入LINE接口 ，然后再接通电源。

3. 全部电话号码删除：拿起听筒，按住RESET，3秒钟，绿灯黄灯闪烁一次。（建议在初次使用本产品时先使用此擦除功能）

4. 白名单号码输入：拿起听筒，输入#电话号码#，挂断电话，绿灯闪烁6次。
5. 白名单号码删除：拿起听筒，输入#电话号码*，挂断电话，绿灯闪烁6次。
6. 黑名单电话号码输入：拿起听筒，输入*电话号码#，挂断电话，黄灯闪烁6次

7. 黑名单电话号码删除：拿起听筒，输入*电话号码*，挂断电话，黄灯闪烁6次
8. 开启白名单功能：拿起听筒，按下##，挂断电话，绿灯闪烁6次，之后绿灯常亮，这时只有

已储存的亲友号码可打入，其它所有电话均会被拒接。
9. 开启黑名单电话屏蔽器：拿起听筒，按下99，挂断电话，黄灯闪烁6次，之后黄灯常亮，这

时存储的黑名单电话及所有隐藏来电的号码不能打入，其它电话正常打入。
10.解除电话屏蔽器：拿起听筒，按下**，挂断电话，此时白名单和黑名单功能同时关闭。

B.注意事项
1．使用该电话屏蔽器的电话必须开通来电显示功能。

2. 使用前，先把电话屏蔽器与座机连接，再接通电源，否则有可能损坏设备。
3. 不使用本设备时，先切断电源，再拔掉来电屏蔽器与座机之间的连接线。

4. 如遇停电，请切断电源，待来电后重新接通电源，电话屏蔽器的信息不会因此改变。
5. 本设备应远离腐蚀性气体及液体，以免加速本设备内部元器件的老化。
6. 白名单功能和黑名单功能只能同时使用一种功能，防盗打和防窃听功能开机便开始启动

- 维修与退换：

1.本产品保修期为一年，在保修期内非人为使用维护不当而导致的损坏，可与当地代理经销部门联系免费维修事宜。

2.保修期内维修本设备时，请出示保修卡与待保修设备，由经销部门联系我公司予以维修。

3.保修期内维修本设备时，经我公司技术鉴定若在有偿维修范围内时，一律按工本费用收取有偿维修费。

4.若因人为因素造成本机不能正常工作，如人为使用不当、封口标签损毁或有明显开启机壳痕迹等，保修期内亦不予保修。

七. 法律责任：

1.解释权

本说明书解释权与复制权归属本公司

2.商标权

骚扰电话屏蔽器RP-PB002的名称、标识使用属于本公司

3.侵权责任

凡未经本公司许可而擅自将本设备进行复制或使用与本公司设备名称、标识均属侵权行为，应承担因此造成的一切法律责任。

4.在使用骚扰电话屏蔽器时应遵守国家、地区的法律、法规相应条款。如有违法使用本设备的情况，与本公司无关。

5.因安装、使用、维护不当或未尽保养事宜而使本设备失去效用的情况，本公司概不承担任何责任。

6.若因本守则而引发的争议用直接的损失，本公司不承担任何责任。